УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор УО «ВГТУ»

___________ С.И. Малашенков

«____» _______________ 2012 г.

Регистрационный № УД-___/р.

«Технология и оборудование текстильной промышленности »

Учебная программа для специальности:

1-36 08 01 «Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и

бытового обслуживания»;

специализации:

1-36 08 01 02  «Машины и аппараты текстильной промышленности»

Факультет – механико-технологический

Кафедра - «Ткачество»,

«Прядение натуральных и химических волокон»,

«Технология трикотажного производства»

Курс  -  3,4,

Семестр - 6, 7, 8

Лекции -  100 часов

Лабораторные

занятия – 100 часов

Экзамен - 6, 7, 8 семестр

Практические

занятия – 50 часов

Всего аудиторных

часов по дисциплине – 250 часов

Всего часов по

дисциплине - 474 часа  					Форма обучения - дневная

Составители: Башметов В.С., Медвецкий С.С., Чарковский А.В.

2012

Учебная программа составлена на основе программы «Технология и оборудование текстильного производства» для специальности 1-36 08 01 «Машины и аппараты текстильной, легкой промышленности и бытового обслуживания» (специализация 1-36 08 01 02 «Машины и аппараты текстильной промышленности»), утвержденной НМС УО «ВГТУ», УД 31-11/баз от «29» марта 2011 г., протокол № _7_ от «_29_» __марта__ 2011 г.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению кафедрой «Прядение натуральных и химических волокон»

Одобрена и рекомендована к утверждению Научно-методическим советом Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет»

«____» ____________ 2012 г. Протокол №  _____

Председатель

_____________ С.И. Малашенков

Пояснительная записка

Цель преподавания дисциплины

- подготовка студентов к профессиональной деятельности: производственно-технологической, организационно-управленческой, проектно-конструкторской и исследовательской в области технологии и оборудования текстильной промышленности;

- получение будущими инженерами-механиками знаний, навыков и умений, позволяющих получать оптимальные технологические и экономические решения поставленных технологических задач по наладке и заправке оборудования, расчету параметров его работы и организации технологических процессов текстильной промышленности.

Задачи изучения дисциплины – ознакомление с технологическими процессами и оборудованием прядильного, ткацкого и трикотажного производств текстильной промышленности, новейшими способами механизации и автоматизации оборудования и перспективами развития техники и технологии текстильной промышленности

Программа дисциплины предназначена для технологической подготовки инженеров-механиков текстильного профиля. В результате изучения дисциплины «Технология и оборудование текстильного производства» студент должен:

знать:

- технологические процессы и оборудование прядильного производства;

- технологические процессы и оборудование крутильного производства;

- технологические процессы и оборудование ткацкого производства;

- технологические процессы и оборудование трикотажного производства;

- технологические процессы и оборудование нетканых материалов;

уметь:

- анализировать работу оборудования текстильной промышленности;

- осуществлять обоснованный выбор параметров заправки оборудования с учетом свойств перерабатываемого  сырья;

- осуществлять расчеты параметров работы оборудования текстильного производства;

- осуществлять кинематический и технологический расчет оборудования;

- оценивать качественные показатели  выпускаемой продукции;

- пользоваться технологической и нормативной документацией;

- использовать категории курса в своей практической деятельности.

Распределение учебного материала по видам занятий – лекций 100 часов; лабораторных занятий 100 часов; практических занятий 49 часов.

Распределение учебного материала по разделам курса

| Название разделов | Семестр | Объем аудиторных часов | Лекции | Практические | Лабораторные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технология и оборудование прядильного производства | 6 | 83 | 33 | 17 | 33 |
| Технология и оборудование ткацкого производства | 7 | 84 | 34 | 16 | 34 |
| Технология и оборудование трикотажного производства | 8 | 83 | 33 | 17 | 33 |
| Всего |  | 250 | 100 | 50 | 100 |

Содержание учебного материала (разделы, темы, вопросы)

| № | Наименование разделов и тем | Количество аудиторных часов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |
|  |  |  | лекций | лабораторных занятий | практических занятий |
| Раздел 1 Технология и оборудование прядильного производства |
|  | 83 | 33 | 33 | 17 |
| 1.1 | Сырьевая база текстильной промышленности. Отрасли и производства текстильной промышленности. Волокна. Их виды и классификация. | 2 | 2 |  |  |
| 1.2 | Подготовка волокна к прядению. Подготовка компонентов к смешиванию. Разрыхлительно-очистительное оборудование. Процесс кардочесания. Шляпочные чесальные машины. Основы теории сложения и вытягивания. Анализ работы ленточных машин. Гребенная система прядения хлопка. Процесс предпрядения. Ровничные машины для хлопка. Автоматизация работы приготовительного оборудования. | 40 | 14 | 16 | 10 |
| 1.3 | Прядильное производство. Процесс прядения. Сравнительная характеристика прядильных машин. Кольцевые прядильные машины, их конструкция и работа. Пневмомеханическая прядильная машина. Автоматизация и направления развития прядильных машин. | 18 | 4 | 8 | 6 |
| 1.4 | Крутильное производство. Подготовка пряжи к кручению. Крутильное машины, их конструкция и работа. Прядильно-крутильные машины, их устройство и работа. Крутильные машины двойного кручения. |  | 2 | 4 | 1 |
| 1.5 | Сокращенная система прядения химических волокон. Процесс штапелирования жгутовых химических волокон. Способы неконтролируемого и контролируемого разрыва, дифференцированного разрезания. Устройство штапелирующих машин. | 2 | 2 |  |  |
| 1.6 | Производство нетканых материалов. Классификация нетканых материалов. Оборудование, применяемое при производстве нетканых материалов. Механическая, физико-химическая и комбинированная технология получения нетканых материалов. | 9 | 4 | 5 |  |
| 1.7 | Производство текстурированных нитей. Классификация текстурированных нитей. Способы производства. Производство высокорастяжимых и малорастяжимых нитей. Текстурирующие устройства и машины для текстурирования. | 2 | 2 |  |  |
| 1.8 | Переработка льняных волокон. Системы прядения льняного волокна. Технологическое оборудование для переработки льняного волокна. Особенности технологических процессов и оборудования для их реализации. | 2 | 2 |  |  |
| 1.9 | Автоматизированные прядильные производства. Поточная линия кипа-лента. Прядильные производства на базе полной автоматизации и компьютеризации основных и вспомогательных технологических процессов. | 1 | 1 |  |  |

| Раздел 2 Технология и оборудование ткацкого производства |
| --- |
|  | 84 | 34 | 34 | 16 |
| 2.1 | Подготовка основных и уточных нитей к ткачеству. Введение. Содержание раздела. Общая схема технологических процессов в ткацком производстве. Задачи подготовки основных нитей к ткачеству. Перематывание основных нитей. Общая теория наматывания. Мотальные машины. Основомотальные автоматы, их классификация, характеристика, технологические возможности, области применения. Технологические параметры процесса перематывания основных нитей. Снование основных нитей. Способы снования: партионное, ленточное, секционное. Виды снования: прерывное, непрерывное. Сновальные машины, их классификация, характеристика, области применения. Технологические параметры процесса снования основных нитей. Шлихтование основных нитей. Состав и рецепты шлихты. Клеящие материалы. Свойства шлихты. Технологический процесс шлихтования. Параметры процесса шлихтования. Шлихтовальные машины, их классификация, характеристика, области применения. Пробирание и привязывание основных нитей. Подготовка уточных нитей к ткачеству. Перематывание уточных нитей. Уточноперемоточные автоматы, их классификация, характеристика. Увлажнение, запаривание и эмульсирование уточных нитей. Особенности подготовки нитей для бесчелночных ткацких станков. | 14 | 4 | 6 | 4 |
| 2.2 | Отпуск основных нитей с навоя. Процесс формирования ткани на ткацком станке. Рабочие органы и основные механизмы ткацкого станка. Упругая система заправки ткацкого станка. Заправочное натяжение основных нитей на ткацком станке, его влияние на процесс формирования ткани и ее свойства. Изменение натяжения основных нитей. Влияние скала на натяжение основных нитей. Процесс отпуска основных нитей с навоя. Механизмы отпуска основы, их классификация. Основные тормоза. Негативные основные регуляторы ткацких станков. Фрикционный, вариаторный, основные регуляторы. Расчет заправочного натяжения основных нитей на станках с негативными регуляторами. Статическая и динамическая составляющие натяжение нитей. Перспективы развития механизмов спуска основных нитей. | 12 | 4 | 6 | 2 |
| 2.3 | Отвод и навивание ткани. Виды расположения уточных нитей в ткани. Отвод ткани из рабочей зоны ткацкого станка и навивание ее на товарный валик. Товарные механизмы ткацких станков, их характеристика. Анализ конструкций товарных механизмов. Позитивные товарные механизмы ткацких станков АТ, АТПР, СТБ. Расчет плотности ткани по утку для ткацких станков с различными товарными механизмами. Перспективы развития и создания новых конструкций товарных механизмов. | 10 | 4 | 4 | 2 |
| 2.4 | Зевообразование. Процесс зевообразования на ткацком станке. Определение параметров зева. Фазы зевообразования. Цикловые диаграммы зевообразования. Понятие о заступе и его технологическое значение. Виды зева. Открытый, закрытый и полуоткрытый зевы. Деформация нитей основы при зевообразования. Понятие о чистоте зева. Угол раскрытия зева. Влияние деформации и натяжения основных нитей при зевообразовании на их обрывность в качестве. Зевообразовательные механизмы ткацких станков, их характеристика. Технологические требования к зевообразовательным механизмам. Кулачковые зевообразовательные механизмы ткацких станков различных конструкций. Анализ профилей зевообразовательных кулачков. Оборотность кулачков. Порядок набора кулачков для данного переплетения ткани. Способы регулирования параметров зевообразования. Ремизоподъемные каретки ткацких станков, их классификация. Определение подъемности каретки. Каретки открытого, закрытого и полуоткрытого зева. Правила подготовки картона для кареток различных конструкций. Способы регулирования технологических параметров зевообразования на станках с каретками различных конструкций. Образование зева с помощью жаккардовых машин. Принцип работы жаккардовых машин. Деление жаккардовых машин. Жаккардовые машины крупного, среднего и мелкого деления. Цикловые диаграммы зевообразования. Области применения жаккардовых машин. Перспективы развития жаккардового ткачества. | 14 | 6 | 6 | 2 |

| 2.5 | Введение уточных нитей в зев. Классификация различных способов прокладывания уточных нитей в зев. Влияние способа прокладывания уточной нити в зев на технологические возможности и скоростные режимы ткацких станков. Введение в зев утка челноком. Анализ перемещения челнока через зев. Боевые механизмы челночных ткацких станков. Бесчелночные способы прокладывания уточных нитей. Виды используемых уточных паковок. Пневматический и гидравлический способы прокладывания утка. Достоинства и недостатки этих способов. Схемы прокладывание утка. Эстафетная передача утка на пневматическом ткацком станке. Анализ пневматического и гидравлического ткацких станков. Отмеривающие устройства пневматических и гидравлических ткацких станков. Пневморапирный способ прокладывания утка, его достоинства и недостатки, технические возможности, области применения. Схема прокладывания утка. Пневморапирные ткацкие станки, их характеристика. Прокладывание уточных нитей с помощью малогабаритных нитепрокладчиков. Схема прокладывания утка. Достоинства и недостатки данного способа. Анализ взаимодействия основных механизмов прокладывания утка. Боевой механизм торсионного типа. Способ регулирования скорости прокладывания утка. Уточные накопители бесчелночных ткацких станков. Рапирный способ прокладывания уточных нитей. Схемы прокладывания утка. Рапирные ткацкие станки с жесткими, гибкими и телескопическими рапирами. Особенности механизмов привода рапир. Технологические возможности рапирных ткацких станков, их скоростные режимы. Перспективы развития рапирных ткацких станков. | 14 | 6 | 6 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Прибой утка к опушке ткани. Способы прибоя уточных нитей, их характеристика. Фронтальный прибой утка. Формирование элемента ткани. Сила прибоя, зона формирования ткани, прибойная полоска. Батанные механизмы ткацких станков, их классификация, характеристика. Кривошипно-шатунные батанные механизмы. Анализ движения аксиального батанного механизма челночных ткацких станков. Кулачковые батанные механизмы бесчелночных ткацких станков. Анализ их работы. | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2.7 | Питание ткацких станов утком. Непрерывное питание ткацких станков утком. Способы питания на различных конструкциях ткацких станков. Подача в зев утка различного вида. Многочелночные механизмы ткацких станков. Многоуточные приборы бесчелночных ткацких станков. Особенности многоуточных механизмов зарубежных ткацких станков. | 5 | 2 |  | 2 |
| 2.8 | Новые способы ткачества. Многозевное ткачество. Многозевные ткацкие машины. Производство ткано-вязаного материала. | 4 | 2 | 2 |  |
| 2.9 | Привод ткацких станков. Типы приводов ткацких станков, их достоинства и недостатки. Способы передачи движения от двигателя к главному валу станка. Пусковые механизмы ткацких станков. Тормоз главного вала станка. | 4 | 2 | 2 |  |
| Раздел 3 Технология и оборудование трикотажного производства |
|  | 83 | 33 | 33 | 17 |
| 3.1 | Общие сведения о трикотаже. Строение трикотажа. Геометрические, производственные и косвенные характеристики трикотажа. | 3 | 2 | 1 |  |
| 3.2 | Общее устройство трикотажных машин. Общая характеристика основных механизмов и устройств трикотажных машин. Петлеобразующие детали и петлеобразующие органы. Виды и расположение петлеобразующих органов. | 1 |  | 1 |  |
| 3.3 | Основы процессов вязания. Петлеобразование трикотажным способом. Состав и последовательность выполнения операций петлеобразования. Петлеобразование вязальным способом на однофонтурных кулирных машинах. Петлеобразование вязальным способом на двухфонтурных кулирных машинах. Петлеобразование последовательным вязальным способом на плоскофанговых машинах. Петлеобразование вязальным способом с распределением. Основовязальный процесс петлеобразования на машинах с различными видами игл. Вязальная система одностороннего действия. Вязальная система двухстороннего действия. Вязальная система круглых трикотажных машин с крючковыми иглами. | 15 | 8 | 7 |  |

| 3.4 | Строение и свойства трикотажа. Классификация трикотажных переплетений. Признаки классификации. Название и состав групп классификации. Трикотаж главных кулирных переплетений. Одинарный трикотаж главных кулирных переплетений. Одинарный трикотаж переплетения кулирная гладь. Двойной трикотаж главных кулирных переплетений. Трикотаж переплетения ластик. Трикотаж переплетения двухизнаночная гладь. Трикотаж производных кулирных переплетений. Одинарный трикотаж переплетения производная гладь. Двойной трикотаж переплетения двуластик. Графическая и аналитическая записи основовязаных переплетений. Трикотаж главных основовязаных переплетений. Трикотаж производных основовязаных переплетений. Название, строение, свойства и получение наиболее распространенных классов рисунчатых переплетений. Название, строение и свойства наиболее распространенных видов трикотажа комбинированных переплетений. Трикотажный искусственный мех. | 15 | 7 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Оборудование трикотажного производства. Чулочно-носочные автоматы. Основные характеристики, технико-экономические показатели, производители, типы. Круглотрикотажные (кругловязальные) машины большого диаметра. Основные характеристики. Технико-экономические показатели, производители, типы. Плосковязальные машины. Плоскофанговые машины. Котонные машины. Основные характеристики, типы. Плоские основовязальные машины. Основные характеристики, технико-экономические показатели, типы. | 10 | 2 |  | 8 |
| 3.6 | Механизмы трикотажных машин. Механизмы петлеобразования. Устройство и работа. Механизмы подачи нити. Классификация, устройство и работа. Механизмы оттяжки, намотки и приема изделий. Классификация, устройство и работа. Приводы трикотажных машин. Классификация, устройство и работа. Механизмы автоматического останова трикотажных машин. Классификация, устройство и работа. Механизмы автоматического управления трикотажных автоматов. Классификация, устройство и работа. Механизмы узорообразования. Классификация, устройство и работа. Кинематические схемы трикотажных машин. Плоские и пространственные схемы взаимного расположения и взаимодействия механизмов трикотажных машин. | 33 | 10 | 14 | 9 |
| 3.7 | Технологические процессы трикотажного производства. Виды трикотажных изделий. Разделение трикотажных изделий по назначению, виду применяемого сырья, по структуре переплетений, способу отделки и обработки. Способы производства трикотажных изделий. Регулярный способ производства. Полурегулярный способ производства. Раскройный способ производства. Технологические переходы при изготовлении трикотажных изделий. Состав и последовательность выполнения технологических операций при движении полуфабриката от сырья до готовой продукции. | 6 | 4 | 2 |  |
| Всего | 250 | 100 | 100 | 50 |

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

| Номер раздела, темы, занятия | Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов | Количество аудиторных часов | Материальное обеспечение занятия (наглядные методические пособия и др.) | Литература | Форма контроля знаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практические (семинарские) занятия | Лабораторные занятия | Управляемая самостоятельная работа студента |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Технология и оборудование прядильного производства | 33 | 17 | 33 |  |  |  |  |
| 1.1 | Значение текстильной промышленности в народном хозяйстве. Текстильные волокна и их классификация. Отрасли и производства текстильной промышленности. Текстильные волокна и их классификация. Основные системы прядения. Натуральные волокна. Химические волокна. Строение, геометрические и физико-химические свойства основных видов текстильных волокон. | 2 |  |  |  | Мультимедийная лекция. | осн. [1, 3] доп. [2]. | экзамен |
| 1.2 | Разрыхлительно-очистительный агрегат для хлопка. Подготовка волокон к прядению. Цель и сущность процессов разрыхления, очистки и смешивания волокон. Разрыхлительно-очистительный агрегат для хлопка. Машины, входящие в состав агрегата, их назначение и работа. Современные разрыхлительно-очистительные агрегаты различного состава. Изучить конструкцию и работу машин, входящих в состав разрыхлительно-очистительного агрегата. Методика составления кинематических схем. Анализ кинематической схемы трепальной машины. | 4 | 2 | 4 |  | Мультимедийная лекция, видеофильмы, узлы однопроцессной трепальной машины, образцы волокон. | осн осн. [1, 2, 3, 4] доп. [2]. | экзамен |
| 1.3 | Кардочесание. Шляпочная чесальная машина. Основные элементы теории кардочесания. Цель и сущность процесса. Виды гарнитур. Случаи взаимодействия кардных поверхностей. Шляпочная чесальная машина: процессы, основные рабочие зоны. Производительность чесальной машины и пути ее повышения. Изучить конструкцию и провести анализ работы чесальной машины ЧММ-450-4. Изучить основные настройки чесальной машины. Изучить устройство чесальных машин фирм Ритер и Трютчлер. Выполнить кинематический расчет чесальной машины. | 4 | 2 | 4 |  | Мультимедийная лекция, чесальная машина ЧММ-450-4, видеофильмы. | осн. [1, 2, 3, 4] доп. [1, 7, 9]. | экзамен |
| 1.4 | Теория вытягивания. Ленточные машины. Основные элементы теории вытягивания. Цель и сущность вытягивания. Конструкция вытяжного прибора. Движение контролируемых и неконтролируемых волокон. Цель и сущность сложения. Автоматическое регулирование вытяжки. Устройство ленточной машины. Производительность ленточной машины и пути ее повышения. Изучить конструкцию и работу ленточной машины Л2-50-220У, основные рабочие органы и настройки. Изучить механизмы самоостанова ленточной машины. Выполнить кинематический расчет ленточной машины. | 2 | 2 | 4 |  | Мультимедийная лекция, ленточная машина Л-2-50-220У, видеофильмы. | осн. [1, 2, 3, 4] доп. [1, 7]. | экзамен |
| 1.5 | Гребенная система прядения. Схема производства гребенной пряжи. Технико-экономический анализ гребенной системы прядения. Цель и сущность подготовки волокнистого продукта к гребнечесанию. Способы подготовки. Цель и сущность процесса гребнечесания. Гребнечесальная машина периодического действия. Основные рабочие органы. Анализ рассортировки волокон. Структура и качество ленты. Основные направления совершенствования гребнечесальных машин. Изучить работу гребнечесальной машины по периодам работы. Выполнить кинематический расчет гребнечесальной машины. | 2 | 2 | 2 |  | Мультимедийная лекция, стенд гребнечесальной машины, видеофильмы, анимационные ролики. | осн. [1, 2, 3, 4] доп. [1]. | экзамен |
| 1.6 | Предпрядение - формирование ровницы. Ровничные машины. Назначение этапа предпрядения. Процессы, осуществляемые на ровничной машине. Цель и сущность процесса кручения, оценка интенсивности кручения. Крутильно-мотальный механизм ровничной машины. условия наматывания. Производительность ровничных машин и пути ее повышения. Изучить конструкцию и работу ровничной машины, основные рабочие органы. Изучить работу механизма управления ровничной машиной. Выполнить кинематический расчет ровничной машины. | 2 | 2 | 2 |  | Мультимедийная лекция, ровничная машин Р-192, видеофильмы, анимационные ролики. | осн. [1, 2, 3, 4] доп. [3]. | экзамен |
| 1.7 | Прядильные машины. Основные технологические процессы, осуществляемые на кольцевых прядильных машинах и устройства для их реализации. Крутильно-наматывающие органы. Недостатки кольцевого способа прядения. Основные направления совершенствования кольцевого способа прядения. Изучить устройство и работу кольцевой прядильной машины. Изучить устройство и работу мотального механизма. Выполнить кинематический расчет кольцевой прядильной машины. Основные технологические процессы, осуществляемые на пневмомеханической прядильной машине и устройства для их реализации. Кручение пряжи с открытым концом. Структура и свойства пряжи. Технико-экономические показатели работы прядильных машин, направления развития техники и технологии прядения. Устройство и работа пневмомеханической прядильной машины. Основные узлы и механизмы Анализ конструкции прядильного блока, механизма самоостанова. Выполнить кинематический расчет пневмомеханической прядильной машины ППМ-120. Разработка планов прядения для производства пряжи по кардной и гребенной системам прядения. | 4 | 6 | 8 |  | Мультимедийная лекция, кольцевая прядильная машина П-66-5М4, видеофильмы, пневмомеханическая прядильная машина ППМ-120. | осн. [1, 2, 3, 4] доп. [3, 8]. | экзамен |
| 1.8 | Крутильное производство. Назначение крутильного производства. Строение крученой пряжи. Ее свойства. Подготовка пряжи к кручению. Устройство и работа тростильных машин. Классификация крутильных машин. Кольцевые крутильные машины. Устройство и работа прядильно-крутильной машины. Устройство и работа крутильных машин двойного кручения. | 2 |  | 4 |  | Мультимедийная лекция, прядильно-кру-тильная машина ПК-100, тростильно-кру-тильная машина ТКД-400-Ш, видеофильмы. | осн. [1, 3, 4] доп. [4]. | экзамен |
| 1.9 | Сокращенная система прядения жгутовых химических волокон. Технико-экономические преимущества сокращенной системы прядения жгутовых химических волокон. Штапелирование жгутов. Способы штапелирования. Устройство и работа машин для штапелирования жгутов различными способами. | 2 |  |  |  | Мультимедийная лекция, видеофильмы. | доп. [10]. | экзамен |
| 1. 10 | Производство нетканых материалов. Классификация нетканых материалов. Ассортимент и область применения нетканых материалов. Механическая технология получения нетканых материалов. Производство нетканых материалов по вязально-прошивному и иглопробивному способу. Устройство и работа преобразователя прочеса механического и аэродинамического типа. Устройство и работа вязально-прошивной машины. Физико-химическая технология получения нетканых материалов. Формование из расплава полимера. Клеевой способ. Способ горячего прессования. Бумагоделательный способ. Комбинированная технология получения нетканых материалов. Общая схема тафтингового производства на ОАО «Витебские ковры». Оборудование для производства тафтингового изделия, его устройство и принцип работы. Перспективы развития производства нетканых материалов. | 4 |  | 5 |  | Мультимедийная лекция, видеофильмы, вязально-прошивная машина, тафтинговое производство ОАО «Витебские ковры». | осн. [1], доп. [11]. | экзамен |
| 1. 11 | Производство текстурированных нитей Классификация текстурированных нитей. Свойства текстурированных нитей Способы текстурирования. Производство высокорастяжимых и малорастяжимых нитей. Текстурирующие устройства и машины для текстурирования. | 2 |  |  |  | Мультимедийная лекция, образцы нитей. | осн. [1]. | экзамен |
| 1. 12 | Переработка льняных волокон. Системы прядения льняного волокна. Технологическое оборудование для переработки льняного волокна. Особенности технологических процессов при переработке лубяных волокон. Прядильные машины сухого и мокрого прядения льна. | 2 |  |  |  | Мультимедийная лекция. | осн. [5]. | экзамен |
| 1. 13 | Автоматизированные прядильные производства Поточные линии в хлопкопрядении. Прядильные производства на базе полной автоматизации и компьютеризации основных и вспомогательных технологических процессов. Основные направления развития техники и технологии хлопкопрядения. | 1 | 1 |  |  | Мультимедийная лекция, видеофильмы. | осн. [2]. | экзамен |
| 2 | Технология и оборудование ткацкого производства | 34 | 16 | 34 |  | Ткацкое оборудование, стенды, приборы, установки, литература, учебные и методические пособия, проспекты фирм, видеофильмы, мультимедийная аппаратура |  |  |
| 2.1 | Введение. Перематывание и снование основных нитей. | 2 | 2 | 4 |  |  | осн. [6, 11, 12] | экзамен |
| 2.2 | Шлихтование, пробирание, привязывание нитей. Подготовка утка. | 2 | 2 | 2 |  |  | осн. [6, 11, 12] | экзамен |
| 2.3 | Натяжение и отпуск основы на ткацком станке. Основные тормоза. | 2 | 2 | 2 |  |  | осн. [10], доп. [22, 41]. | экзамен |
| 2.4 | Основные регуляторы ткацких станков. | 2 |  | 4 |  |  | осн. [10], доп. [22, 41-50] | экзамен |
| 2.5 | Отвод и навивание ткани. Товарные механизмы. | 2 |  | 2 |  |  | осн. [8, 10, 11], доп. [34, 36] | экзамен |
| 2.6 | Расчет товарных механизмов ткацких станков. | 2 | 2 | 2 |  |  | осн. [7, 8, 10, 11], доп. [34, 36] | экзамен |
| 2.7 | Зевообразование. Виды зева. Кулачковые зевообразовательные механизмы. | 2 | 2 | 2 |  |  | осн. [8, 9, 12], доп. [47, 49] | экзамен |
| 2.8 | Ремизоподъемные каретки ткацких станков. | 2 |  | 2 |  |  | осн. [8, 9], доп. [13, 47, 49, 50] | экзамен |
| 2.9 | Жаккардовые машины. | 2 |  | 2 |  |  | осн. [8, 9], доп. [14, 35, 48-50, 53] | экзамен |
| 2.10 | Введение утка в зев. Челночный и пневматический способы. | 2 |  | 2 |  |  | осн. [8], доп. [15, 28, 29, 41-47] | экзамен |
| 2.11 | Введение утка малогабаритными нитепрокладчиками. | 2 | 2 | 2 |  |  | осн. [6, 8], доп. [15, 29, 42] | экзамен |
| 2.12 | Рапирный и пневморапирный способы введение утка. | 2 |  | 2 |  |  | осн. [6, 8], доп. [15, 28, 29, 31-48, 53] | экзамен |
| 2.13 | Прибой утка к опушке ткани. Параметры прибоя. | 2 | 2 | - |  |  | осн. [5, 8], доп. [21, 38, 41] | экзамен |
| 2.14 | Батанные механизмы ткацких станков. | 2 |  | 2 |  |  | осн. [6, 7, 8], доп. [21, 38, 41] | экзамен |
| 2.15 | Питание утком ткацких станков. | 2 | 2 | - |  |  | осн. [6, 8], доп. [15, 23, 25, 41-47] | экзамен |
| 2.16 | Новые способы ткачества. Многозевное ткачество. Метап. | 2 |  | 2 |  |  | осн. [8, 10], доп. [16, 17, 26, 53-57] | экзамен |
| 2.17 | Привод ткацких станков. Производительность станков. | 2 |  | 2 |  |  | осн. [8], доп. [19, 24, 41, 53-57] | экзамен |
| 3 | Технология и оборудование трикотажного производства | 33 | 17 | 33 |  |  |  |  |
| 3.1 | Общие сведения о трикотаже. Строение трикотажа. Геометрические, производственные и косвенные характеристики трикотажа. | 2 |  | 1 |  | Образцы трикотажа | Осн. [13,14], доп. [64] | зачет, экзамен |
| 3.2 | Общее устройство трикотажных машин. Общая характеристика основных механизмов и устройств трикотажных машин. Петлеобразующие детали и петлеобразующие органы. Виды и расположение петлеобразующих органов. |  |  | 1 |  | Трикотажные машины, установленные в лаборатории | Осн. [13,14,18], доп. [59,66] | зачет, экзамен |
| 3.3 | Основы процессов вязания. Петлеобразование трикотажным способом. Состав и последовательность выполнения операций петлеобразования. Петлеобразование вязальным способом на однофонтурных кулирных машинах. Состав и последовательность выполнения операций петлеобразования. Петлеобразование вязальным способом на двухфонтурных кулирных машинах (последовательным и с распределением). Особенности выполнения процесса. Основовязальный процесс петлеобразования на машинах с различными видами игл. Состав и последовательность выполнения операций петлеобразования. Вязальные системы одностороннего и двухстороннего действия. Вязальная система круглых трикотажных машин с крючковыми иглами. Состав и работа. | 8 |  | 7 |  | Проспекты, машины КТ, МС, плоскофанговая и ластичная, машины «Рашель» и «Вертелка», графопроектор | Осн. [13,18,15], доп. [58, 59, 60 ,64, 65, 66] | зачет, экзамен |
| 3.4 | Строение и свойства трикотажа. Классификация трикотажных переплетений. Признаки классификации. Название и состав групп классификации. Кулирный трикотаж одинарный, главных и производных переплетений (кулирная гладь, производная гладь). Строение, свойства, получение. Кулирный трикотаж двойной, главных и производных переплетений (ластик, двухизнаночная гладь, двуластик). Строение, свойства, получение. Основовязаный трикотаж главных и производных переплетений. Строение, свойства, получение. Трикотаж рисунчатых переплетений. Строение, свойства, получение. Трикотаж комбинированных переплетений. Трикотажный искусственный мех. Строение, свойства, получение. | 7 |  | 8 |  | Образцы трикотажа | Осн. [13,14,18], доп. [58, 59, 64, 65, 66] | зачет, экзамен |
| 3.5 | Оборудование трикотажного производства. Чулочно-носочные автоматы. Круглотрикотажные машины большого диаметра. Плосковязальные машины. Плоские основовязальные машины. | 2 | 8 |  |  | Трикотажные машины лаборатории, блоки замков | Осн. [13,15,16,18], доп. [58,59,64,65,67] | экзамен |
| 3.6 | Механизмы трикотажных машин. Устройство и работа. Механизмы петлеобразования. Классификация, устройство и работа. Механизмы подачи нити. Классификация, устройство и работа. Механизмы оттяжки, намотки и приема изделий. Классификация, устройство и работа. Приводы трикотажных машин. Классификация, устройство и работа. Механизмы автоматического останова трикотажных машин. Классификация, устройство и работа. Механизмы автоматического управления трикотажных автоматов. Классификация, устройство и работа. Механизмы узорообразования. Классификация, устройство и работа. Кинематические схемы трикотажных машин. Классификация, устройство и работа. | 10 | 9 | 14 |  | Трикотажные машины лаборатории, стенд | Осн. [13,15, 16, 18], доп. [64,65, 66, 67] | экзамен |
| 3.7 | Технологические процессы трикотажного производства. Виды трикотажных изделий. Разделение трикотажных изделий по назначению, виду применяемого сырья, по структуре переплетений, способу отделки и обработки. Способы производства трикотажных изделий (регулярный, полурегулярный, раскройный). Регулярный способ производства. Полурегулярный способ производства. Раскройный способ производства. Технологические переходы при изготовлении трикотажных изделий. Состав и последовательность выполнения технологических операций при движении полуфабриката от сырья до готовой продукции. | 4 |  | 2 |  | Схемы, образцы изделий, схемы технологических переходов | Осн. [18], доп. [64,65,66] | экзамен |
|  | Всего | 100 | 50 | 100 |  |  |  |  |

Информационная (информационно-методическая) часть

# а) Основная литература

- Баранова, А. А. Современные технологии в текстильной промышленности : учеб. пособие / А. А. Баранова, А. Г. Коган, Ю. И. Аленицкая. – Витебск : УО «ВГТУ», 2006. – 251 с.

- Новое в технике прядильного производства : учебное пособие для студентов спец. «Технология пряжи, тканей, трикотажа и нетканых материалов», «Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания» вузов / А. Г. Коган, Д. Б. Рыклин, С. С. Медвецкий ; УО «ВГТУ» ; под ред. А. Г. Когана. – Витебск, УО «ВГТУ», 2005. – 195 с.

- Прядение хлопка: методические указания к лабораторным работам по дисциплине «МТТМ» / УО «ВГТУ»; сост. А. А. Баранова, Ю. И. Аленицкая. – Витебск, 2009. – 200 с.

- Баранова, А.А. Технология и оборудование текстильного производства. Практикум: учеб. пособие / А.А. Баранова, Ю.И. Аленицкая; УО «ВГТУ». – Витебск, 2008. - 229 с.

- Севостьянов, А. Г. Механическая технология текстильных материалов : учебник для вузов / А. Г. Севостьянов, Н. А. Осьмин, В. П. Щербаков ; под ред. А. Г. Севостьянова. – Москва : Легпромбытиздат, 1989. – 512 с.

- Гордеев В.А., Волков П.В. Ткачество: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 488 с.

- Алешин П.А. Полетаев В.Н. Лабораторный практикум по ткачеству: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Легкая индустрия, 1979. -312 с.

- Николаев С.Д., Власов П.В., Сухарукова Р.И., Юхин С.С. Теория процессов, технология и оборудование ткацкого производства. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1995. – 256 с.: ил.

- Башметов А.В. Зевообразование на ткацких станках: Уч. пособие/ УО «ВГТУ»: Витебск, 2001. – 91 с.

- Башметов В.С., Башметов А.В. Продольное движение основных нитей и ткани на ткацких станках: Уч. пособие/ УО «ВГТУ». – Витебск, 2003. – 80 с.

- Оников Э.А. Технология, оборудование и рентабельность ткацкого производства. – М.: Издательская фирма «Текстильная промышленность», 2003. – 380 с.

- Башметов В.С., Иванова Т.П., Невских В.В. Технология и оборудование для подготовки нитей к ткачеству. – Витебск: УО «ВГТУ», 2009. – 366 с.

- Чарковский, А. В. Основы процессов вязания : учебное пособие / А. В. Чарковский. – Витебск : УО «ВГТУ», 2010. – 380 с.

- Чарковский, А. В. Строение и производство трикотажа рисунчатых и комбинированных переплетений. Учебно-методический комплекс : учебное пособие / А. В. Чарковский. – Витебск : УО «ВГТУ», 2006. – 416 с.

- Шалов, И. И. Технология трикотажного производства (Основы теории вязания) : учебник для вузов / И. И. Шалов, А. С. Далидович, Л. А. Кудрявин. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 380 с.

- Далидович, А. С. Основы теории вязания : учебник для вузов / А. С. Далидович. – Москва : Легкая индустрия, 1970. – 432 с.

- Шалов, И. И. Технология трикотажа / И. И. Шалов, А. С. Далидович, Л. А. Кудрявин. – Москва : Легпромбытиздат, 1986. – 376 с.

- Чарковский, А. В. Основы процессов вязания. Практикум / А. В. Чарковский. – Витебск : УО «ВГТУ», 2009. – 257 с.

# б) Дополнительная литература

- Рыклин, Д. Б. Технология и оборудование для производства волокнистой ленты : учебное пособие / Д. Б. Рыклин. - Витебск : УО «ВГТУ», 2008. – 268 с.

- Рыклин, Д. Б. Технология и оборудование для приготовления волокнистого настила: учебное пособие / Д. Б. Рыклин. - Витебск : УО «ВГТУ», 2010. – 239 с.

- Коган, А.Г. Технология и оборудование для производства ровницы и пряжи : учебное пособие  / А. Г. Коган, Н. В. Скобова ; под ред. А.Г.Когана. – Витебск : УО «ВГТУ», 2009. -240 с.

- Технология и оборудование для производства крученой и фасонной пряжи, и швейных ниток: учебное пособие для студентов вузов по спец. «Технология пряжи, тканей, трикотажа и нетканых материалов», «Машины и аппараты легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания» / А. Г. Коган, Н. В. Скобова ; УО «ВГТУ». – Витебск, 2008. – 187 с.: рис.

- Справочник по хлопкоткачеству / З. А. Оников [и др.] ; науч. ред. З. А. Оников. – Москва : Легкая индустрия, 1979. – 487 с. : ил.

- Справочник по хлопкопрядению / В. П. Широков [и др.] ; под ред. В. П. Широкова. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1985. – 472 с.

- Автоматизация технологических процессов на чесальном оборудовании: методические указания к лабораторной работе / УО «ВГТУ» ; сост. С.С. Медвецкий. – Витебск, 2010. – 38 с.

- Механизмы и узлы пневмомеханической прядильной машины работе: методические указания к лабораторной работе / УО «ВГТУ» ; сост. С.С. Медвецкий. – Витебск, 2003. – 22 с.

- Малогабаритная чесальная машина ЧММ-450-4: методические указания к лабораторной работе / УО «ВГТУ» ; сост. С.С. Медвецкий. – Витебск, 2003. – 27 с.

- Усенко, В. А. Прядение химических волокон : учебник для вузов / В. А. Усенко, В. А. Родионов, Б. В. Усенко. – Москва : РИО МГТА, 1999. – 472 с.

- Нетканые текстильные материалы : методические указания к лабораторным работам / УО «ВГТУ» ; сост. А. Г. Коган. – Витебск, 2004. – 22 с.

- Башметов В.С. Методические указания к лабораторным работам «Кулачковые зевообразовательные механизмы ткацких станков», 1983.

- Башметов В.С., Невских В.В., Иванова Т.П. Методические указания к лабораторным работам по теме «Ремизоподъемные каретки бесчелночных ткацких станков», 1992.

- Башметов В.С., Иванова Т.П., Невских В.В. Методические указания к лабораторным работам по теме «Жаккардовые машины», 1995.

- Башметов В.С., Иванова Т.П., Невских В.В., Тихонова Ж.Е., Башметов А.В. Методические указания по теме «Прокладывание уточных нитей в зев на ткацких станках», 1998.

- Башметов В.С., Иванова Т.П., Башметов А.В. Методические указания по курсу «Технология и оборудование для получения тканей» на тему «Многозевное ткачество» для студентов спец. Т.17.02.00, 1999.

- Башметов В.С. Методические указания по курсу «Технология и оборудование для получения тканей» для студентов спец. 1-50 01 01 «Производство тканозязанного материала на машине Метап», 2009.

- Башметов В.С. Технология и оборудование лентоткацкого производства: Учебное пособие. – Мн., 1991. -62с.

- Башметов В.С. Методические указания к лабораторной работе «Привод и тормоз ткацкого станка», 2001.

- Башметов В.С., Баталко Т.П. Методические указания к лабораторным работам по теме «Параметры заправки ткацкого станка», 1991.

- Башметов В.С. Методические указания к лабораторным работам по теме «Прибой уточных нитей к опушке ткани на ткацких станках», 2009.

- Башметов В.С., Баталко Т.П. Методические указания к лабораторным работам по теме «Расчет натяжения основных нитей на ткацких станках», 1989.

- Иванова Т.П. Методические указания к лабораторным работам на тему «Многоуточные приборы станков СТБ», разработанные для студ. спец. Т.17.02.00 «Технология тканей, трикотажа и нетканых материалов» дневной и заочной форм обучения, 1999.

- Баталко Т.П. Методические указания к лабораторным работам по теме «Анализ производительности ткацких станков», 1987.

- Башметов В.С., Иванова Т.П., Невских В.В., Башметов А.В., Тихонова Ж.Е. Методические указания по курсу «Технология и оборудование для получения тканей» на тему «Введение в зев уточных нитей различного вида на ткацких станках», 2000.

- Башметов В.С., Иванова Т.П., Невских В.В., Тихонова Ж.Е., Башметов А.В. Методические указания к лабораторным работам по теме «Триаксильное ткачество», 1997.

- Власов П.В., Мартынов А.А., Николаев С.Д., Сурнина Н.Ф., Летуковская А.А. Проектирование ткацких фабрик: Учебное пособие для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 304 с.

- Малафеев Р.М. Ткацкие машины: механика прокладывания утка. М.: МГФ «Знание», 2004.

- Ормирод А. Современное приготовительное и ткацкое оборудование. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 216 с.

- Власов П.В. Нормализация процесса ткачества: Учебн. Пособие для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982. – 296 с.

- Справочник по хлопкоткачеству. – М.: Легкая индустрия, 1979. – 487 с.

- Талавашек О., Сватый В. Бесчелночные ткацкие станки/Пер. с чеш. В.А. Пилипенко; Под ред. Б.А. Маркова. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 335 с.: ил.

- Букаев П.Т. Оптимизация процесса ткачества на бесчелночных станках. – М.: Легпромбытиздат, 1990. – 176 с.

- Мшвениерадзе А.П., Спиридонов Г.К. Бесчелночные лентоткацкие станки. – М.: Легпромбытиздат, 1987. – 152 с.: ил.

- Остомаров В.М., Ольшанская О.М., Бондаренко А.В. Жаккардовые машины: Учеб. пособие для студ. ПТУ, - М.: Легпромбытиздат, 1990. – 256 с.

- Степанов Г.В. Станки АТПР: устройство и расчет параметров. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 192 с.

- Башметов В. С., Башметов А. В., Тихонова Ж. Е. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Технология и оборудование для получения тканей», ВГТУ, 2002. – 15 с.

- Башметов В.С., Башметов А.В., Тихонова Ж. Е., Ярыго Э. В. Методические указания по теме «Прибой уточных нитей к опушке ткани на ткацких станках», Витебск, УО «ВГТУ», 2003. – 15 с.

- Невских В.В., Иванова Т.П., Тихонова Ж.Е., Башметов В.С., Башметов А.В Методические указания по дипломному проектированию для специальности «Технология тканей», УО «ВГТУ», 2005, - 35 с.

- Невских В.В. разработка параметров заправки и выработки тканей. Методические указания для студентов специализации 1-50 01 01 07 «Художественное проектирование текстильных полотен», УО «ВГТУ» - Витебск, 2007 – 38 с.

- Проспект фирмы «Picanol», www.picanol.be

- Проспект фирмы «Sultex», www.sultex.com

- Проспект фирмы «Tsudacoma», www.tsudacoma.co.jp

- Проспект фирмы «Toyota», www.Toyota-industries.com/textile

- Проспект фирмы «Dornier», www.lindauerdornier.com

- Проспект фирмы «SmitTextile», www.smit-textile.com

- Проспект фирмы «Pomatech», www.promatech.it

- Проспект фирмы «Vande Wiele», www.vandewiele.com

- Проспект фирмы «Stäubli», www.staubli.com

- Проспект фирмы «Grosse», www. Drosse-jac.com

- Проспект фирмы «IRO», www.iroab.com

- Проспект фирмы «Roj», www.roj.com

- Проспект фирмы «LGL», www.lgl.it

- Проспект фирмы «I.Müller», (www.mueller-frik.com) - 2007г.

- Проспект фирмы «Mageba», www.mageba.le

- Проспект фирмы «Panter», www.panter.it

- Проспект фирмы «Starlinger», www.starlinger.com

- Чарковский, А. В. Основы процессов вязания / А. В. Чарковский. – Витебск : УО «ВГТУ», 2005. – 166 с.

- Офферман, Тауш-Мортон. Технология трикотажного производства : монография / Тауш-Мортон Офферман. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 215 с.

- Лазаренко, В. М. Процессы петлеобразования : монография / В. М. Лазаренко. – Москва : Легпромбытиздат, 1986. – 111 с.

- Окс, Б. С. Оптимизация процесса петлеобразования на трикотажных машинах : монография / Б. С. Окс. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1988. – 98 с.

- Цитович, И. Г. Теоретические основы стабилизации процесса вязания : монография / И. Г. Цитович. – Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 102 с.

- Цитович, И. Г. Технология обеспечения качества и эффективности процессов вязания поперечновязаного трикотажа / И. Г. Цитович. – Москва : Легпромбытиздат, 1992. – 215 с.

- Кудрявин, Л. А. Технология трикотажного производства / Л. А. Кудрявин, И. И. Шалов. – Москва : Легпромбытиздат, 1991. – 171 с.

- Канцеленбоген, А. М. Машины и технология основовязального производства / А. М. Канцеленбоген, О. Д. Галанина. – Москва : Легкая индустрия, 1966. – 131 с.

- Кудрявин, Л. А. Лабораторный практикум по технологии трикотажного производства : учебник для вузов / Л. А. Кудрявин, Е. П. Поспелов, Н. А. Соловьев. – Москва : РИОМГТУ, 2002. – 476 с.

- Далидович, А. С. Рабочие процессы трикотажных машин : учебник для студентов вузов / А. С. Далидович [и др.]. – Москва : Легкая индустрия, 1976. – 368 с.